Урок физики

«Получение переменного электрического тока».

Урок разработан и проведен Тушкановым Ю.А. – учителем физики МОУ школы №10 г.о. Тольятти

Тип урока: изучение нового материала.

Класс: 9Б класс

Цели урока:

- Обучающая

  - Закрепление знаний по теме «Явление электромагнитной индукции».

  - Изучение устройства и принципа действия генератора переменного тока и его применения.

- Развивающая

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе наблюдений и демонстрации эксперимента.

- Воспитательная

- Воспитание интереса к предмету, вооружение учащихся научными методами познания, позволяющими получить объективные знания об окружающем мире.

- Воспитание ответственного отношения к природе, как социальной черты личности.

План урока

- Организационный момент.

- Проверка домашнего задания.

- Изучение нового материала.

- Закрепление знаний учащихся.

- Подведение итогов урока.

- Домашнее задание.

Оборудование

- Источник тока (ВС – 24М);

- Демонстрационный разборный трансформатор;

- Ключ, гальванометр, электронный осциллограф, лампочки (220В, 40Вт; 3,5В, 0,2А)

- Плакаты.

- Компьютер и проектор.

Ход урока

- Организационный момент

- Приветствие.

- Дежурный отмечает отсутствующих.

- Знакомство учащихся с темой и целями урока.

- Проверка домашнего задания.

1. Какую задачу в 1821 году поставил перед собой учёный М. Фарадей?

2. Как он решил эту задачу? (Ученик демонстрирует опыты)

3. Сделать вывод: при каком условии во всех опытах в катушке, замкнутой на гальванометр, возникал индукционный ток?

4. В чём заключается явление электромагнитной индукции?

5. В чём практическая важность открытия явления электромагнитной индукции?

6. Назовите фамилии отечественных учёных, внесших большой вклад в разработку и создание генераторов электрической энергии?

7. Разбор домашней задачи. Учебник «Физика», 9 кл. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Упр. 39(2), стр. 164.

Задача

Проволочное кольцо помещено в однородное магнитное поле (рис. 1).

Стрелочки, изображенные рядом с кольцом, показывают, что в случаях а и б кольцо движется прямолинейно вдоль линий индукции магнитного поля, а в случаях в, г и д - вращается вокруг оси 00'. В каких из этих случаев в кольце может возникнуть индукционный ток?

Ответ:

Индукционный ток в кольце возникает только в случае г), так как только в этом случае изменяется магнитный поток, пронизывающий контур кольца.

- Изучение нового материала.

  - Учитель демонстрирует опыт Фарадея, акцентируя внимание на том, что модуль и направление индукционного тока периодически меняется.

Электрический ток, периодически меняющийся со временем по модулю и направлению, называется переменным током.

  - Демонстрация опыта.

Наблюдая опыт по осциллограмме напряжения, ученики должны подойти к выводу:  сила тока (напряжение) в осветительной сети меняется со временем по гармоническому закону (то есть по закону синуса или косинуса). Учитель дополняет вывод информацией, что стандартная частота тока, применяемая в осветительной сети и промышленности России и большинства стран мира, равна 50Гц.

  - Учитель демонстрирует модель генератора переменного тока (вращение проволочной рамки в магнитном поле). (Приложение 1)

Учитель заостряет внимание учащихся на том, что в генераторе происходит превращение механической энергии в электрическую.

4.Объяснение по плакату устройства современного электромеханического индукционного генератора и назначения его основных элементов.

Вопрос к классу: каким образом приводится во вращение ротор генератора на гидроэлектростанции, на тепловой электростанции?

Обсуждаются и уточняются ответы учащихся.

Добиться ответа:

На гидроэлектростанциях – потоком падающей воды;

На тепловых – паром высокого давления и температуры.

5. Учитель демонстрирует действующую модель электростанции.

Содержание демонстрационного опыта:

Соединяем шкив водяной турбины с помощью резинового ремня со шкивом генератора. Генератор замыкаем на низковольтовую лампочку 3,5В. Подаём воду из водопроводного крана в турбину. Вращение турбины передаётся генератору. Наблюдаем свечение лампочки. (Приложение 2)

Ученики должны подойти к выводу: что механическая энергия воды (пара) превращается в механическую энергию ротора, которая в свою очередь превращается в электрическую энергию!

6. На экран проецируются фотографии промышленных предприятий.

Классу предложено узнать объекты, где они находятся  и их назначение. (Приложение 3)

Дети узнали ТЭЦ ВАЗа и ТольяттинскуюТЭЦ, Волжскую гидроэлектростанцию им. В.И. Ленина.

- Закрепление знаний, полученных на уроке.

1) Вопросы:

    - Какой электрической ток называется переменным? С помощью какого простого опыта его можно получить?

    - Где используют переменный электрический ток?

    - На каком явлении основано действие наиболее распространенных в настоящее время генераторов переменного тока?

    - Расскажите об устройстве и принципе действия промышленного генератора.

    - Чем приводится во вращение ротор генератора на тепловой электростанции? на гидроэлектростанции?

    - Какова стандартная частота промышленного тока, применяемого в России и многих других странах?

2) Решение задачи:

Волжская ГЭС им. В.И. Ленина построена в 1950-1957 г.г., имеет напор 30м (разность высот между верхним и нижним течением), и электрическую мощность 2300 МВт.

  - Рассчитать запас потенциальной энергии каждого кубического метра воды в плотине.

  - Оценить ежесекундный расход воды.

Дано:		Решение:

V = 1 м3

ρ = 103 кг/м3

P = 2,3 ·109 Вт

- Подведение итогов.

Учитель подводит итоги урока, выставляет оценки ученикам, комментируя каждый ответ и оценку.

- Домашнее задание:

Основной материал § 50. Упр. 40(2), стр. 168.

Дополнительный материал: подготовить сообщения по теме «Тепловые станции Тольятти»  и «Экологические проблемы, связанные с работой тепловых и гидроэлектростанций».

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинская ТЭЦ.

Волжская гидроэлектростанция им. В.И. Ленина.

# Text boxes

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2

к осциллографу

220 В     ~

Рис. 1

Рис. 5

Ep - ?  n =  = ?

1) Ep = m·g·h   m = ρ·V   Ep = ρ·V·g·h ≈ 300 ·103 Дж

2) P =         W = n·Ep

- количество кубометров ежесекундно падающих с плотины

=

Ответ: Ep = 300 кДж,  ≈